| Группа Group | 07 | Вентилятор дизеля Diesel Engine Fan |
| --- | --- | --- |
| 2.07-1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.07-1 |  |  | Установка вентилятора | Fan |  |
|  | 1 | – | Шайба 10ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 2 | – | Болт М10х30.58.019*; Болт М10х45.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 3 | 65-07-103СП*; 65-07-114СП | Крестовина прямого потока Крестовина обратного потока | Cross-piece | 1* 1 |
|  | 4 | – | Болт М8-6g х 20.88.35.019 | Bolt | 4 |
|  | 5 | 65-07-46 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 6 | 700-40-9226 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 7 | – | Болт М8х25.88.35.019 | Bolt | 4 |
|  | 8 | 31324 | Пластина | Plate | 2 |
|  | 9 | 07105 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 10 | 700-39-506 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 11 | – | Подшипник 306 | Bearing | 2 |
|  | 12 | 65-07-45 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 13 | 65-07-48 | Шкив | Pulley | 1 |
|  | 14 | 720-15-126СП**; 700-38-5354** | Манжета Пружина | Cup Spring | 1 1 |
|  | 15 | 51-07-102СП | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 16 | – | Масленка 1.3.Ц6 | Lubricator | 1 |
|  | 17 | 411155 | Штуцер | Pipe union | 1 |
|  | 18 | – | Болт М12х35.58.019 | Bolt | 7 |
|  | 19 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 10 |
|  | 20 | 51-07-48 | Лапа | Lug | 1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.07-1 | 21 | 29311 | Шпилька | Stud | 3 |
|  | 22 | 700-30-2414 | Гайка | Nut | 3 |
|  | 23 | – | Ремень генератора II-12,5х9х1090 | Governor belt | 1 |
|  | 24 | 41204-1 | Колено | Elbow | 2 |
|  | 25 | 16-07-108СП | Винт | Screw | 1 |
|  | 26 | 700-30-2046 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 27 | 51-07-6 | Муфта | Coupling | 1 |
|  | 28 | 16-07-109СП | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 29 | 16-07-111СП | Рычаг | Lever | 1 |
|  | 30 | 29-07-104СП | Трубка | Tube | 1 |
|  | 31 | 700-58-2421 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 32 | – | Гайка М10.6.019 | Nut | 1 |
|  | 33 | 29-07-13 | Ось | Axle | 1 |
|  | 34 | 16-07-25 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 35 | – | Ремень вентилятора II-16х11х1650 | Fan belt | 2 |
|  | 36 | 51-07-47 | Ролик | Roller | 1 |
|  | 37 | 700-40-3160 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 38 | 16-07-9 | Крышка | Сover | 1 |
|  | 39 | – | Винт В2М8.6gх18.58.019 | Screw | 4 |
|  | 40 | 16-07-13* | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 41 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 42 | 65-07-6* | Проставка |  | 2 |
|  | 43 | 65-07-47 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 44 | 700-58-2544 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 45 | – | Подшипник 206А, 206К | Bearing | 2 |
|  | 46 | – | Манжета 1.2-50х70-1 | Сuр | 1 |

______________________

* Заказывать для дизеля  «с  прямым  потоком»  воздуха

**Заказывать  комплектно

| Группа Group | 08 | Система охлаждения Cooling System |
| --- | --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08-1 |  |  | Система охлаждения | Cooling System |  |
|  | 1 | 51-08-27 | Труба водоотводная | Overflow pipe | 1 |
|  | 2 | 40155 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 3 | 46792 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 4 | 51-08-19 | Труба | Pipe | 1 |
|  | 5 | – | Болт М8х30.58.019* | Bolt | 4 |
|  | 6 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 14 |
|  | 7 | 51-08-26 | Труба | Pipe | 1 |
|  | 8 | 40952 | Прокладка | Gasket | 3 |
|  | 9 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 7; 9* |
|  | 10 | – | Болт М10-6gх80.58.019* | Bolt | 2 |
|  | 11 | 46236* | Прокладка | Gasket | 3 |
|  | 12 | 08598* | Труба | Pipe | 1 |
|  | 13 | – | Болт М10х20.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 14 | – | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Bolt | 10; 14* |
| 2.08-1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.08-1 | 15 | 46237 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 16 | – | Болт М10х40.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 17 | 16-01-139 | Фланец | Flange | 1 |
|  | 18 | 40285 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 19 | 700-41-2230СП; – | Хомут; Хомут SGT 60-80/9 фирмы «Норма» | Clamp; clamp of company «Norma» | 2 |
|  | 20 | – | Болт М8-6gх25.88.35.019 | Bolt | 2 |
|  | 21 | 0299 | Заглушка | Stopper | 2; 3* |
|  | 22 | 40157 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 23 | 42701 | Рукав | Sleeve | 1 |
|  | 24 | 700-28-2176 | Болт | Bolt | 2 |
|  | 25 | 700-41-3334 | Лента хомута | Clamp band | 2 |
|  | 26 | 37-26-71 | Накладка | Lining | 2 |
|  | 27 | 700-31-2269 | Шайба стопорная | Locking washer | 2 |
|  | 28 | – | Гайка М8.6.019 | Nut | 2 |
|  | 29 | 16-08-153СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 30 | 40751 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 31 | 16-08-140СП | Насос | Pump | 1 |
|  | 32 | 700-40-2194 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 33 | 700-30-2099 | Гайка | Nut | 5 |
|  | 34 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 35 | 700-28-2173 | Болт | Bolt | 1 |
|  | 36 | – | Болт М12х1,25х40.58.019 | Bolt | 3 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08-1 | 37 | 51-08-13 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 38 | 700-40-8862 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 39 | 51-08-28 | Кольцо прижимное | Holding ring | 2 |
|  | 40,41 | – | Термостат ТС 107-130.6100-02 | Thermostat | 2 |
|  | 42 | 29-08-103СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 43 | 700-41-2228СП | Хомут; | Clamp | 2;4* |
|  |  | – | Хомут SGT 20-32/9 фирмы «Норма» | Сlamp of company «Norma» |  |
|  | 44 | 46834 | Рукав | Sleeve | 1 |
|  | 45 | 700-30-2414 | Гайка | Nut | 3 |
|  | 46 | – | Шпилька 2М10хх35.66.083 | Stud | 3 |
|  | 47 | – | Гайка М10-6Н.019 | Nut | 3 |
|  | 48 | – | Болт М10-6gх30.58.019 | Bolt | 5 |
|  | 49 | 40839 | Кольцо | Ring | 8 |
|  | 50 | 65-08-107СП* | Труба | Pipe | 1 |
|  | 51 | 46834-01* | Рукав | Sleeve | 1 |

___________________

* Для дизеля с пусковым двигателем.

For diesel engines equipped with starting engine.

| 2.08-2 |
| --- |
| 2.08-2 | – | 16-08-140СП | Насос | Pump | 1 |
|  | 1 | 700-58-2405 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 2 | – | Болт М10х25.58.019 | Bolt | 5 |
|  | 3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 7 |
|  | 4 | 34126 | Шпонка сегментная | Segment key | 1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.08-2 | 5 | 16-08-104-2 | Раструб | Mouth | 1 |
|  | 6 | 700-40-3097 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 7 | 700-30-2296 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 8 | – | Шайба 14 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 9 | 31477-01* | Шайба | Washer | 1 |
|  | 10 | 700-42-2567* | Крыльчатка | Impeller | 1 |
|  | 11 | – | Болт М10х22.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 12 | 16-08-110 | Патрубок | Branch pipe | 1 |
|  | 13 | 16-08-109 | Корпус | Body | 1 |
|  | 14 | 700-31-2529 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 15 | – | Гайка М18х1,5-7Н.6.019 | Nut | 1 |
|  | 16 | 16-08-5 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 17 | – | Подшипник 304А | Bearing | 2 |
|  | 18 | 16-08-6 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 19 | 16-08-15 | Кольцо стопорное | Locking ring | 1 |
|  | 20 | 16-08-13 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 21 | – | Манжета 2.2-22х40-2 | Cup | 1 |
|  | 22 | 700-40-2992-1 | Гофр уплотнения | Corrugation seal | 1 |
|  | 23 | 51-08-3 | Седло | Seat | 2 |
|  | 24 | 700-38-2235 | Пружина | Spring | 1 |
|  | 25 | 16-08-11-2 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 26 | 51-08-45* | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 27 | 51-08-25 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 28 | 700-40-3833 | Прокладка | Gasket | 1 |

________________________

*Заказывать комплект 51-08-124СП Крыльчатка

Order set 51-08-124СП Impeller

| 2.08-3 |  |  | Установка радиаторов | Radiators |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 24-08-177СП | Кран | Cock | 1 |
|  | 2 | 24-08-189СП | Накладка | Lining | 1 |
|  | 3 | 64-08-389 | Втулка | Bushing | 4 |
|  | 4 | 700-40-4923 | Амортизатор | Shock absorber | 2 |
|  | 5 | 24-08-168 | Накладка | Lining | 1 |
|  | 6 | – | Болт М8-6g×30.88.35.019 | Bolt | 8 |
|  | 7 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 8 |
|  | 8 | 64-08-412 | Опора | Support | 2 |
|  | 9 | – | Болт М10-6g×45.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 10 | 700-40-9117 | Амортизатор | Shock absorber | 8 |
|  | 11 | 50-08-149 | Накладка | Lining | 4 |
|  | 12 | 18-26-538 | Втулка | Bushing | 8 |
|  | 13 | 64-08-381 | Пластина стопорная | Plate | 4 |
|  | 14 | 3013 | Гайка | Nut | 2 |
|  | 15 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 16 | 64-08-388 | Накладка | Lining | 2 |
|  | 17 | 700-40-9292 | Амортизатор | Shock absorber | 4 |
|  | 18 | 64-08-265СП | Накладка | Lining | 2 |
|  | 19 | 50-09-151-02СП | Радиатор масляный | Oil cooler | 1 |
|  | 20 | 50-09-151-01СП | Радиатор масляный | Oil cooler | 1 |
|  | 21 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 22 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 9 |
|  | 23 | 3197 | Шайба | Washer | 9 |
|  | 24 | 700-40-8118-01 | Уплотнение | Sealing | 2 |
|  | 25 | 50-08-135СП | Крышка | Cover | 2 |
|  | 26 | 64-08-270СП | Радиатор с рамой | Radiator with frame | 1 |
|  | 27 | 64-08-274СП | Крышка | Cover | 1 |
|  | 28 | 64-08-290-01 | Палец | Pin | 1 |
| 2.08-3 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08-3 | 29 | – | Шплинт 3,2×22.019 | Cotter pin | 2 |
|  | 30 | 64-08-273СП | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 31 | 64-08-427 | Проушина | Eye | 1 |
|  | 32 | 64-08-290 | Палец | Pin | 1 |
|  | 33 | 64-08-291 | Раскос | Brace | 1 |
|  | 34 | 24-08-154 | Тарелка амортизатора | Shock | 2 |
|  | 35 | 24-08-157 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 36 | 700-40-4428 | Втулка | Bushing | 2 |
|  | 37 | – | Гайка М18×1,5-7Н.6.019 | Nut | 3 |
|  | 38 | – | Шайба 18 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 39 | 700-46-2041; 700-46-2041-01 | Рукав | Hose | 1 |
|  | 40 | 37-26-139СП; – | Хомут; Хомут червячный SGT 50-70/9 фирмы «Норма» | Clamp; Worm-shape clamp of company «Norma» | 2 |
|  | 41 | 700-41-3306 | Болт полый | Hollow bolt | 2 |
|  | 42 | 40910 | Кольцо | Ring | 4 |
|  | 43 | 50-56-109СП | Угольник | Angle | 2 |
|  | 44 | 261164 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 45 | 700-41-3412 | Штуцер | Pipe union | 2 |
|  | 46 | – | Болт М12-6g×30.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 47 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08-3 | 48 | 50-26-485-08СП | Рукав 16 | Hose | 1 |
|  | 49 | 50-26-485-10СП | Рукав 16 | Hose | 1 |
|  | 50 | 50-26-115 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 51 | 50-60-230 | Прижим | Hold-down | 1 |
|  | 52 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | Nut | 1 |
|  | 53 | 50-09-138СП | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 54 | 700-40-3503 | Рукав | Hose | 2 |
|  | 55 | 700-41-2222СП; – | Хомут; Хомут червячный SGT 70-90/9 фирмы «Норма» | Clamp; Clamp of company «Norma» | 4 |
|  | 56 | 50-08-52 | Патрубок | Pipe union | 1 |

2.08-4

| 2.08-4 | – | 50-08-156-01СП | Радиатор | Radiator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 24-08-174СП | Уголок | Angle-piece | 4 |
|  | 2 | 3011 | Гайка | Nut | 8 |
|  | 3 | 24-08-171 | Втулка | Bushing | 8 |
|  | 4 | 700-40-4915-1 | Амортизатор | Shock absorber | 8 |
|  | 5 | 24-08-160 | Планка | Strip | 4 |
|  | 6 | – | Гайка М10 | Nut | 8 |
|  | 7 | – | Гайка М8.6.019 | Nut | 8 |
|  | 8 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 8 |
|  | 9 | 21-08-86 | Пластина | Plate | 4 |
|  | 10 | 50-08-158-01СП*; 50-08-158-02СП | Боковина | Side member | 1 |
|  | 11 | 700-40-3479 | Рукав | Sleeve | 1 |
|  | 12 | 24-08-192 | Трубка | Tube | 1 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08-4 | 13 | 50-08-157-01СП*; 50-08-157-02СП | Боковина | Side member | 1 |
|  | 14 | 08414 | Скоба | Cleat | 2 |
|  | 15 | 64-08-54 | Накладка | Lining | 4 |
|  | 16 | 64-08-51 | Щиток | Shield | 1 |
|  | 17 | 700-40-7905 | Уплотнение | Sealing | 2 |
|  | 18 | 24-08-164 | Пластина | Plate | 4 |
|  | 19 | 24-08-166 | Козырек | Deflector | 2 |
|  | 20 | 130У.13-010-1; | Радиатор водяной | Water radiator | 1 |
|  |  | 130У.13-010-1T |  |  |  |

| Группа Group | 09 | Система смазки Lubrication System |
| --- | --- | --- |

2.09-1

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.09-1 |  |  | Система смазки | Lubrication System |  |
|  | 1 | 700-29-2233 | Шпилька | Stud | 4 |
|  | 2 | 3135-1 | Шайба | Washer | 4 |
|  | 3 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 5; 6* |
|  | 4 | 700-30-2414 | Гайка | Nut | 4 |
|  | 5 | 375 | Пробка | Plug | 1 |
|  | 6 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 11 |
|  | 7 | – | Болт М10х55.58.019 | Bolt | 5 |
|  | 8 | 51-09-196 | Плита | Plate | 1 |
|  | 9 | 379 | Пробка | Plug | 1 |
|  | 10 | 65-09-44 | Штуцер | Branch pipe | 1 |
|  | 11 | 355-07 | Кольцо 14х20 | Ring 14x20 | 4 |
|  | 12 | 700-41-2716 | Болт поворотного угольника | Turning angle bolt | 1 |
|  | 13 | 65-09-123СП | Фильтр масляный | Oil filter | 1 |
|  | 14 | 51-09-258СП | Трубка | Pipe | 1 |
|  | 15 | 700-41-3770 | Хомут | Clamp | 1; --* |
|  | 16 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 17 | – | Болт М12-6gх25.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 18 | 700-41-3364 | Переходник | Reducing piece | 1 |
|  | 19 | 51-09-124 | Кронштейн | Bracket | --; 1* |
|  | 20 | – | Болт М12-6gх35.58.019 | Bolt | --; 2* |
|  | 21 | – | Болт М6-8gх16.58.019 | Bolt | --; 2* |
|  | 22 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4; 6* |
|  | 23 | 700-41-3598 | Хомут | Clamp | --; 1* |
|  | 24 | 700-40-5650 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 25 | – | Гайка М8х1-6Н.8.45.019 | Nut | 2 |
|  | 26 | – | Шпилька 2М8х18.66.016 | Stud | 2 |
|  | 27 | 65-09-115СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 28 | 700-41-2228СП; | Хомут; | Clamp; | 2 |
|  |  | – | Хомут червячный SGT 50-70/9 фирмы «Норма» | Worm-shape clamp of company «Norma» |  |
|  | 29 | 700-46-2329 | Рукав | Sleeve | 1 |
|  | 30 | 51-09-216СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 31 | 40910 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 32 | 3069 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 33 | 51-09-108 | Седло клапана | Valve seat | 1 |
|  | 34 | 261164 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 35 | 38319 | Пружина | Spring | 1 |
|  | 36 | – | Шарик Б 19-200 | Ball Б 19-200 | 2 |
|  | 37 | 700-40-7805 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 38 | 65-09-128-01СП | Проставка |  | 1 |
|  | 39 | – | Болт М10х45.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 40 | 411143 | Штуцер | Branch pipe | 1 |
|  | 41 | 40911 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 42 | 700-40-6944 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 43 | 51-09-149СП | Маслоприемник | Oil header | 1 |
|  | 44 | 51-09-50 | Муфта соединительная | Coupling | 1 |
|  | 45 | 51-09-105 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 46 | 51-09-198 | Колесо зубчатое | Toothed wheel | 1 |
|  | 47 | 700-40-7914 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 48 | 51-09-291 | Патрубок | Branch pipe | 1 |
|  | 49 | 700-41-3931 | Переходник | Reducing piece | 1 |
|  | 50 | 700-41-3571 | Заглушка сферическая | Spherical stopper | 1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.09-1 | 51 | 700-41-3565 | Гайка накидная | Union Nut | 1 |
|  | 52 | 700-28-2381 | Болт | Bolt | 2 |
|  | 53 | – | Болт М10х30.58.019 | Bolt | 5 |
|  | 54 | 3137 | Шайба стопорная | Locking washer | 5 |
|  | 55 | 700-40-7194 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 56 | 31308 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 57 | 3198 | Шайба стопорная | Locking washer | 1 |
|  | 58 | – | Болт М10х35.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 59 | 0474 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 60 | – | Болт М10х25.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 61 | 700-32-2125 | Штифт | Dowel | 2 |
|  | 62 | 700-58-2368 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 63 | 51-09-188СП | Установка маслозакачивающего насоса МЗН-4 | Oil priming pump installation | 1 |
|  | 64 | 51-09-217СП | Насос масляный | Oil pump | 1 |
|  | 65 | 40751 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 66 | – | Болт М8х20.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 67 | 51-09-162СП | Маслоприемник | Oil header | 1 |

____________________

# Для  дизелей  с  пусковым  двигателем

| 2.09-2 | – | 65-09-123СП | Фильтр масляный | Oil Filter | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 51-09-254 | Корпус | Casing | 1 |
|  | 2 | 700-58-2590 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 3 | 700-38-2191 | Пружина | Spring | 1 |
|  | 4 | 700-41-4010 | Пробка | Plug | 1 |
|  | 5 | – | Гайка ГПШ М10×1 | Nut | 1 |
|  | 6 | 65-09-9 | Винт | Screw | 1 |
|  | 7 | 379 | Пробка | Plug | 2 |
|  | 8 | 700-31-2674 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 9 | 700-40-8391 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 10 | 50-26-490СП | Элемент фильтрующий ЭФМ-011 | Filtering element | 2 |
|  | 11 | 51-09-255-01 | Вставка | Insert | 2 |
|  | 12 | 65-09-22 | Винт | Screw | 2 |
|  | 13 | 38347 | Пружина | Spring | 2 |
|  | 14 | – | Шарик Б12-200 | Ball | 1 |
|  | 15 | 308-19 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 16 | 700-40-8390 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 17 | 51-09-260 | Чашка опорная | Support bowl | 2 |
|  | 18 | 700-38-2877 | Пружина | Spring | 2 |
|  | 19 | 700-31-2678 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 20 | 65-09-124СП | Болт | Bolt | 2 |
|  | 22 | 700-31-2677 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 23 | – | Кольцо 022-028-36-2-2 | Ring | 2 |
|  | 24 | 51-09-257СП | Колпак | Cup | 2 |
|  | 25 | 65-09-43 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 26 | 65-09-42 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 27 | 65-09-132СП | Датчик сигнализатора | Signaling device sensor | 1 |
|  | 28 | 65-09-49 | Штуцер | Pipe union | 1 |
|  | 29 | 360.27.054 | Кольцо | Ring | 1 |
| 2.09-2 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.09-2 | 30 | 65-09-48 | Седло | Valve | 1 |
|  | 31 | 700-38-2319 | Пружина | Spring | 1 |
|  | 32 | 65-09-35-01 | Клапан | Valve | 1 |
|  | 33 34 35 | 09205 02277 40912 | Клапан Наконечник Кольцо | Valve End Ring | 1 1 2 |
| 2.09-3 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in Assembly unit |
| 2.09-3 | – | 51-09-218СП | Валик привода масляного насоса | Oil Pump Drive Shaft |  |
|  | 1 | 51-09-105 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 2 | 700-34-2040 | Шпонка | Key | 1 |
|  | 3 | 51-09-198 | Колесо зубчатое | Toothed wheel | 1 |
|  | 4 | 700-32-2185 | Штифт | Dowel | 1 |

| 2.09-4 | – | 51-09-217СП | Насос масляный | Oil Pump | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Болт М10-6g х130.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 2 | 700-30-2099 | Гайка | Nut | 2 |
|  | 3 | 3137 | Шайба | Washer | 4 |
|  | 4 | 51-09-197 | Колесо зубчатое | Toothed wheel | 1 |
|  | 5 | 29-09-62 | Втулка | Bushing | 2 |
|  | 6 | 16-09-98 | Крышка передняя | Front cover | 1 |
|  | 7 | 700-32-2198 | Штифт | Dowel | 2 |
|  | 8 | 51-09-157 | Корпус передней нагнетательной секции насоса | Pump front delivery section body | 1 |
|  | 9 | 09217 | Шестерня | Gear | 2 |
|  | 10 | 09216 | Шестерня | Gear | 2 |
|  | 11 | 51-09-158 | Плита передняя | Front plate | 1 |
|  | 12 | 16-09-140 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 13 | 09476 | Ось | Axle | 1 |
|  | 14 | 700-34-2031 | Шпонка | Key | 1 |
|  | 15 | 700-32-2185 | Штифт | Dowel | 1 |
|  | 16 | 700-34-2021; – | Шпонка; Шпонка 4х6,5 | Key; Key | 2 |
|  | 17 | 700-32-2125 | Штифт | Dowel | 1 |
|  | 18 | 16-09-146 | Шестерня | Gear | 1 |

2.09-4

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in Assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.09-4 | 19 | 16-09-145 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 20 | 29-09-60 | Корпус нагнетательной секции насоса | Body pump delivery section | 1 |
|  | 21 | 29-09-64 | Плита | Plate | 1 |
|  | 22 | 29-09-63 | Корпус откачивающий секции насоса | Pump suction section body | 1 |
|  | 23 | 29-09-57 | Крышка задняя | Rear cover | 1 |
|  | 24 | 700-28-2087 | Болт | Bolt | 2 |
|  | 25 | 29-09-58 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 26 | 700-40-2886 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 27 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 28 | – | Болт М10х20.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 29 | 51-09-264СП | Маслоприемник | Oil heater | 1 |
|  | 30 | 16-09-147 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 31 | 29-09-117 | Фланец | Flange | 1 |
|  | 32 | 700-31-2087 | Шайба стопорная | Locking washer | 2 |
|  | 33 | 28466 | Болт | Bolt | 2 |
|  | 34 | 09205 | Клапан | Valve | 1 |
|  | 35 | 700-38-2191 | Пружина | Spring | 1 |

2.09-5

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in Assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.09-5 |  |  | Установка маслозакачивающего насоса МЗН-4 | Oil Feed Pump МЗН-4 |  |
|  | 1 | – | Гайка ГПШ-М10х1 | Nut | 3 |
|  | 2 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 3 |
|  | 3 | 31308 | Шайба | Washer | 3 |
|  | 4 | 51-09-192СП | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 5 | 51-70-2 | Втулка | Bushing | 3 |
|  | 6 | 40910 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 7 | 700-41-3355 | Штуцер | Pipe union | 2 |
|  | 8 | 51-09-189СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 9 | 41627 | Хомут | Clamp | 1 |
|  | 10 | 51-09-190СП | Труба | Pipe | 1 |
|  | 11 | 51-09-211СП | Маслозакачивающий насос МЗН-4 | Oil feed pump | 1 |
|  | 12 | 51-09-191СП | Хомут | Clamp | 1 |
|  | 13 | 51-05-36 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 14 | 700-28-2376 | Болт | Bolt | 1 |
|  | 15 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 1 |

| Группа Group | 10 | Электрооборудование Electrical Equipment |
| --- | --- | --- |

| 2.10-1 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in Assembly unit |
| 2.10-1 |  |  | Электрооборудование (с электростартерной системой пуска ) | Electrical Equipment (with electric starting system) |  |
|  | 1 | – | Фара 761.3711; 761.3711-Э; 761.3711-Т | Head lamp | 2 |
|  | 2 | 700-42-2345 | Опора | Support | 2 |
|  | 3 | 24-10-44 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 4 | 700-40-3667 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 5 | 31372 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 6 | 700-31-601 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 7 | 24-10-298СП | Провод | Wire | 2 |
|  | 8 | – | Болт М8-6g×30.88.35.019 | Bolt | 8 |
|  | 9 | 31386 | Шайба | Washer | 8 |
|  | 10 | 50-10-643-06СП | Щиток приборов |  | 1 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-1 | 11 | 64-10-470СП | Установка маяка |  | 1 |
|  | 12 | – | Батарея 6СТ-182ЭМ; 6СТ-182ЭМ экспорт; 6СТ-132ЭМ тропики* | Battery | 2 |
|  | 13 | 50-10-288СП | Провод 27 | Wire | 4 |
|  | 14 | 50-10-572СП | Жгут 13 | Bundle | 1 |
|  | 15 | – | Болт М12-6g×25.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 16 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 17 | 3135-1 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 18 | 50-10-280СП | Провод 51 | Wire | 1 |
|  | 19 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 20 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 21 | 31308-1 | Шайба | Washer | 1 |

__________________

* Для тропиков по требованию потребителя

| 2.10-2 |  |  | Электрооборудование (с электростартерной системой пуска ) - продолжение | Electrical Equipment (with electric starting system) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 50-10-288СП | Провод 27 | Wire | 4 |
|  | 2 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 | Bolt | 2 |
|  | 3 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | Nut | 6 |
|  | 4 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 5 | 08414 | Скоба | Cleat | 3 |
|  | 6 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 10 |
|  | 7 | – | Сигнал звуковой безрупорный С-314; С-314-Э; С-314-Т | Hornless pitch signaling devise | 1 |
|  | 8 | 700-40-6286 | Наконечник | Tip | 1 |
|  | 9 | – | Стартер 251.3708.000; 2516.3708.000; 2517.3708.000 | Starter | 1 |
|  | 10 | 700-40-2973 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 11 | – | Кольцо 032-036-25-2-2 | Ring | 1 |
|  | 12 | – | Датчик указателя уровня ДТ 7.2-680 РИВП 453845.004* | Fuel level gauge | 1 |
|  | 13 | 700-41-2943 | Хомутик | Clamp | 2 |
|  | 14 | 50-10-834-03СП | Провод 210Б | Wire | 1 |
|  | 15 | 41627 | Хомутик | Clamp | 2 |

-------------------------------

* Заказывать комплект измерителя уровня топлива ИТ7.1-02 РИВП 453845.005ПС

| 2.10-2 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-3 |  |  | Электрооборудование ( с пусковым двигателем ) | Electrical Equipment ( with starting engine ) |  |
|  | 1 | – | Фара 761.3711; 761.3711-Э; 761.3711-Т | Head lamp | 2 |
|  | 2 | 700-42-2345 | Опора | Support | 2 |
|  | 3 | 24-10-44 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 4 | 700-40-3667 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 5 | 31372 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 6 | 700-31-601 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 7 | 24-10-298СП | Провод | Wire | 2 |
|  | 8 | – | Болт М8-6gx30.88.35. 019 | Bolt | 8 |

| 2.10-3 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.10-3 | 9 | 31386 | Шайба | Washer | 8 |
|  | 10 | 50-10-643СП | Щиток приборов | Dashboard | 1 |
|  | 11 | 64-10-470СП | Установка маяка |  | 1 |
|  | 12 | – | Батарея 6СТ-75ТМ; 6СТ-75ТМ-Э | Battery | 2 |
|  | 13 | 50-10-288СП | Провод 27 | Wire | 3 |
|  | 14 | 50-10-572СП | Жгут 13 | Bundle | 1 |
|  | 15 | – | Болт М12-6gx25.58. 019 | Bolt | 1 |
|  | 16 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 17 | 3135-1 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 18 | 50-10-306СП | Провод 351 | Wire | 3 |
|  | 19 | – | Болт М10-6gx25.58. 019 | Bolt | 1 |
|  | 20 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 21 | 3197 | Шайба | Washer | 1 |

| 2.10-4 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-4 | 1 | 50-10-288СП | Провод 27 | Wire | 1 |
|  | 2 | – | Болт М8-6gx20.88.35. 019 | Bolt | 2 |
|  | 3 | – | Гайка М8-7Н.6.019 | Nut | 6 |
|  | 4 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 5 | 08414 | Скоба | Clear | 4 |
|  | 6 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 10 |
|  | 7 | – | Сигнал звуковой бузрупорный С-314; С-314-Э; С-314-Т; | Hornless pitch signaling device | 1 |
|  | 8 | 700-40-6286 | Наконечник | Tip | 1 |
|  | 9 | – | Стартер 42.3708.000; 4207.3708.000-Т | Starter | 1 |
|  | 10 | 700-40-2973 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 11 | – | Кольцо 032-036-25-2-2 | Ring | 1 |
|  | 12 | – | Датчик указателя уровня ДТ 7.2-680 РИВП 453845.004* | Fuel level gauge | 1 |
|  | 13 | 700-41-2943 | Хомутик | Clamp | 2 |
|  | 14 | 50-10-834-03СП | Провод 210Б | Wire | 1 |
|  | 15 | 41627 | Хомутик | Clamp | 2 |

-------------------------------

* Заказывать комплект измерителя уровня топлива ИТ7.1-02 РИВП 453845.005ПС

| 2.10-5 |  |  | Электрооборудование дизеля (с электростартерной системой пуска) | Electrical Equipment of Diesel Engine (with Electric Starting System) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839.60; 132.3839.600-Э; 132.3839.600-Т | Air filter clogging sensor | 1 |
|  | 2 | 41627 | Хомутик | Clamp | 7;9* |
|  | 3 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 8;10* |
|  | 4 | – | Датчик аварийного давления масла ММ111-В; ММ111-В-Э; ММ111-В-Т | Oil emergency pressure indicator | 1 |
|  | 5 | – | Болт М10-6gх20.58.019 | Bolt | 3 |
|  | 6 | 31308-1 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 7 | – | Розетка ПС 315-100; ПС 315-100-Э; ПС 315-100-Т | Washer | 1 |
|  | 8 | 700-40-6285 | Наконечник | Rubber tip | 4 |
|  | 9 | 50-10-374СП | Установка генератора | Generator | 1 |
|  | 10 | 700-40-6286 | Наконечник | Tip | 1 |
|  | 11 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | Nut | 1 |
|  | 12 | 64-10-73 | Скоба | Clear | 4 |
|  | 13 | – | Болт М6-6gx12.88.35. 019 | Bolt | 9 |
|  | 14 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 11 |
|  | 15 | 31358-1 | Шайба | Washer | 9 |
|  | 16 | 64-10-277СП | Желоб | Trough | 2 |
|  | 17 | – | Датчик указателя температуры ТМ100-В; ТМ100-ВТ; ТМ-100ВЭ | Temperature sensor | 1 |
|  | 18 | 50-10-283СП | Провод 99 | Wire | 1 |
|  | 19 | – | Датчик указателя давления 3902.3829 | Pressure indicator senson | 1 |
|  | 20 | 50-10-818СП | Кронштейн | Bracket | 1 |

| 2.10-5 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-5 | 21 | 50-10-819СП | Кожух | Flywheel | 1 |
|  | 22 | – | Болт М6-6gx16.88.35. 019 | Bolt | 2 |
|  | 23 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | Nut | 5 |
|  | 24 | – | Контактор КТ 127; КТ 127-Т; КТ 127-Э | Contactor | 2 |
|  | 25 | 64-10-447-01СП | Жгут 22А | Bundle | 1 |
|  | 26 | 50-10-258СП | Провод 23 | Wire | 1 |
|  | 27 | 50-10-370СП | Провод 44 | Wire | 1 |
|  | 28 | 64-10-305СП* | Жгут 9 | Bundle | 1 |
|  | 29 | 50-10-282СП | Провод 92 | Wire | 2 |

________________

*При установке ЭФУ.

If glow plupreheater is installed.

| 2.10-6 |  |
| --- | --- |

| 2.10-6 |  |  | Установка стартера | Starter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Стартер 251.3708.000; 2516.3708.000; 2517.3708.000 | Starter | 1 |
|  | 2 | 65-10-3 | Прокладка регулировочная | Gasket | 5 |
|  | 3 | – | Болт М8-6gx55.88.35.019 | Bolt | 1 |
|  | 4 | 31386 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 5 | 21363 | Кольцо уплотнительное | Ring | 1 |
|  | 6 | 700-40-2212 | Прокладка регулировочная | Gasket | 5 |
|  | 7 | 65-10-1 | Фланец | Flange | 1 |
|  | 8 | – | Болт М12-6gх30.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 9 | – | Шайба 12ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 10 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 11 | – | Шайба 10ОТ 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 12 | 31308 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 13 | 65-10-2 | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 14 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 1 |

| 2.10-7 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-7 |  |  | Установка генератора | Generator |  |
|  | 1 | – | Болт М10-6gх30.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 2 | 31308; 31308-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 3 | 50-10-145 | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 4 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 5 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | Nut | 2 |
|  | 6 | – | Болт М12-6gх25.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 7 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 5 |
|  | 8 | 3135; 3135-1 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 9 | – | Болт М10-6gх55.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 10 | – | Генератор 966.3701; 9666.3701; 9667.3701; Г1000В | Generator | 1 |
|  | 11 | – | Болт М12-6gх35.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 12 | 50-10-99 | Планка | Plate | 1 |
|  | 13 | 31386 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 14 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 15 | – | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Bolt | 1 |

| 2.10-8 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-8 |  |  | Электрооборудование дизеля с пусковым двигателем | Electrical Equipment of Diesel Engine Equipped with starting engine |  |
|  | 1 | 41627 | Хомутик | Clamp | 7 |
|  | 2 | 700-40-2654 | Прокладка | Gasket | 7 |
|  | 3 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | Nut | 2 |
|  | 4 | – | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839.600; 132.3839.600.Т; 132.3839.600.Э | Air filter clogging sensor | 1 |
|  | 5 | – | Датчик аварийного давления масла ММ111-В; ММ111-ВЭ; ММ111-ВТ | Emergency oil pressure gage | 1 |
|  | 6 | 50-10-258СП | Провод 23 |  | 1 |
|  | 7 | 64-10-180 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 8 | – | Контактор КТ 127; КТ 127-Э; КТ 127-Т |  | 1 |
|  | 9 | – | Болт М6-6gх12.88.35.019 | Bolt | 10 |
|  | 10 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 10 |
|  | 11 | 31358-1 | Шайба | Washer | 10 |
|  | 12 | – | Болт М10-6gх20. 58.019 | Bolt | 1 |
|  | 13 | 31308-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 14 | 700-40-6285 | Наконечник | Rubber tip | 5 |
|  | 15 | 50-10-374СП | Установка генератора | Generator installation | 1 |
|  | 16 | – | Гайка М10-7Н.6.019 | Nut | 4 |
|  | 17 | 64-10-73 | Скоба | Cleat | 4 |
|  | 18 | 50-10-283СП | Провод 99 |  | 1 |
|  | 19 | – | Датчик указателя температуры ТМ100-В; ТМ100-ВТ | Temperature sensor | 1 |
|  | 20 | – | Датчик указателя давления 3902.3829 | Pressure gauge | 1 |
|  | 21 | 64-10-449-01СП | Жгут 17А | Bundle | 1 |
|  | 22 | 64-10-277СП | Желоб | Trough | 2 |

| 2.10-9 |  |  | Установка электрооборудования пускового двигателя | Electrical Equipment of Starting Engine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 46286 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 2 | – | Магнето М 149А1-3728 000; М 149А1-3728 000-01 | Magneto | 1 |
|  | 3 | 31358-1 | Шайба | Washer | 3 |
|  | 4 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 3 |
|  | 5 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | Nut | 3 |
|  | 6 | – | Болт М8х16.58.019 | Bolt | 1 |
|  | 7 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 1 |
|  | 8 | 10494СП* | Трубка защитная | Protective tube | 1 |
|  | 9 | 10664СП*; 10664-01СП | Провод | Wire | 1 |
|  | 10 | 17-10-9 | Наконечник | End piece | 2 |
|  | 11 | – | Свеча зажигания А11-3 | Spark plug | 2 |

| 2.10-9 |  |
| --- | --- |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-9 | 12 | – | Кольцо (из комплекта свечи зажигания А 11-3) | Ring (from the spark plug set A 11-3) | 1 |
|  | 13 | 10663СП*; 10663-01СП* | Провод | Wire | 1 |
|  | 14 | – | Стартер 42.3708.000; 4207.3708.000-Т | Starter | 1 |
|  | 15 | – | Болт М12х30.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 16 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 17 | 700-40-2204 | Прокладка | Gasket | 1 |
| ______________________ * Входит в 10777СП Трубка защитная. Protective tube 10777 CП as a part. |

| 2.10-10 |  |  | Электрооборудование кабины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 64-10-520-05СП | Щиток управления |  | 1 |
|  | 2 | – | Стеклоочиститель 6713.5205 |  | 2 |
|  | 3 | – | Стеклоочиститель 6743.5205 |  | 1 |
|  | 4 | 64-10-467СП | Провод 7Б |  | 1 |
|  | 5 | 700-40-2654 | Прокладка |  | 15 |
|  | 6 | 50-10-812СП | Жгут 02 |  | 1 |
|  | 7 | – | Болт М6-6gх20.88.35.019 |  | 3 |
|  | 8 | – | Гайка М6-7Н.6.019 |  | 10 |
|  | 9 | – | Шайба 6Т 65Г 09 |  | 11 |

2.10-10

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-10 | 10 | – | Панель соединительная 16.3723.000 |  | 1* |
|  | 11 | 700-42-2345 | Опора |  | 4*; 6 |
|  | 12 | 24-10-44 | Шайба |  | 7 |
|  | 13 | 700-40-3667 | Кольцо |  | 7 |
|  | 14 | 31372 | Шайба |  | 7 |
|  | 15 | 3135-1 | Шайба |  | 7 |
|  | 16 | 64-10-152СП | Провод 78 |  | 2 |
|  | 17 | – | Фара 761.3711; 7617.3711; Фара 7617.3711 |  | 7 |
|  | 18 | – | Болт М10-6gх20.58.019 |  | 2 |
|  | 19 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 |  | 7 |
|  | 20 | 31308-1 | Шайба |  | 5 |
|  | 21 | 48-10-22 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 22 | 24-10-298СП | Провод |  | 2 |
|  | 23 | 48-10-178СП | Жгут 31 |  | 1 |
|  | 24 | 700-42-2961 | Трубка |  | 3 |
|  | 25 | – | Болт М10-6gх25.58.019 |  | 4 |
|  | 26 | 48-10-23 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 27 | 48-10-21 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 28 | 64-10-424СП | Жгут 10 |  | 1 |
|  | 29 | 50-10-643-06СП; 50-10-643-СП* | Щиток приборов |  | 1 |

________________

* Для трубоукладчика с пусковым двигателем

2.10-11

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-11 |  |  | Электрооборудование кабины (продолжение) |  |  |
|  | 1 | – | Фонарь освещения номерного знака ФП 131-Б |  | 1 |
|  | 2 | – | Стеклоочиститель 6743.5205 |  | 1 |
|  | 3 | 41879 | Кольцо |  | 3 |
|  | 4 | 50-10-288СП | Провод 27 |  | 1 |
|  | 5 | 50-10-716СП | Кронштейн |  | 1 |
|  | 6 | – | Розетка ОНЦВН-1-7/30 Р1; ОНЦВН-1-7/30 Р1-Т |  | 1 |
|  | 7 | – | Винт В2.М5-8gх35.58.019* |  | 3 |
|  | 8 | – | Болт М8-6gх20.88.35.019 |  | 2 |
|  | 9 | – | Шайба 8Т 65Г 09 |  | 2 |
|  | 10 | – | Сигнал звуковой безрупорный С313; С313-Э; С313-Т |  | 1 |
|  | 11 | 24-10-481СП | Провод 83 |  | 1 |
|  | 12 | – | Реле 901.3747 |  | 1 |
|  | 13 |  | Болт М6-6gх20.88.35.019 |  | 3 |
|  | 14 | – | Шайба 6Т 65Г 09 |  | 11 |
|  | 15 | 31358-1 | Шайба |  | 20 |
|  | 16 | – | Реле прерывистой сигнализации РПС24-2 |  | 1 |
|  | 17 | – | Гайка М10-7Н.6.019 |  | 3 |
|  | 18 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 |  | 7 |
|  | 19 | 31308-1 | Шайба |  | 5 |
|  | 20 | 50-10-784СП | Провод 27А |  | 1 |
|  | 21 | – | Гайка М6-7Н.6.019 |  | 10 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.10-11 | 22 | – | Винт В.М4-6gх16.58.016 |  | 2 |
|  | 23 | – | Гайка М4-7Н.6.019 |  | 2 |
|  | 24 | – | Шайба 4Т 65Г 06 |  | 2 |
|  | 25 | 31534-1 | Шайба |  | 2 |
|  | 26 | – | Плафон П1- 3714010-02 с лампой А24-21-3 |  | 1 |
|  | 27 | 50-10-659СП | Жгут 04 |  | 1 |
|  | 28 | 64-10-520-05СП | Щиток управления |  | 1 |
|  | 29 | – | Винт В.М6-8gх25.58.019 |  | 4 |
|  | 30 | – | Винт В.М6-8gх16.58.019 |  | 4 |
|  | 31 | 50-10-824СП | Жгут 07 |  | 1 |
|  | 32 | 700-42-2961 | Трубка |  | 3 |
|  | 33 | 700-40-2654 | Прокладка |  | 15 |
|  | 34 | 50-10-810СП | Жгут 01 |  | 1 |

--------------------------

*При установке поз.6

| 2.10-12 |  |  | Установка аккумуляторных батарей (с электростартерной системой пуска) | Storage Batteries (electric starting system) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 41181 | Ниппель | Nipple | 4 |
|  | 2 | 50-10-96 | Трубка | Tube | 4 |
|  | 3 | 700-46-2161-01 | Шланг | Hose | 1 |
|  | 4 | 50-10-132 | Стяжка | Tie rod | 6 |
|  | 5 | – | Гайка М10.7Н.6.019 | Nut | 12 |
|  | 6 | 31308-1 | Шайба | Washer | 12 |
|  | 7 | 700-40-5565 | Пистон | Primer | 2 |
|  | 8 | 700-40-7419 | Втулка | Bushing | 4 |
|  | 9 | 50-10-421СП | Провод 77 | Wire | 1 |

2.10-12

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-12 | 10 | 50-10-279СП | Провод 19 | Wire | 1 |
|  | 11 | 700-46-2226 | Шланг | Hose | 1 |
|  | 12 | 21-10-213СП | Провод | Wire | 1 |
|  | 13 | – | Выключатель массы ВК 318БУ; ВК 318БЭ; ВК 318БТ | Battery switch | 1 |
|  | 14 | 3010 | Гайка | Nut | 3 |
|  | 15 | – | Болт М6х16.58.019 | Bolt | 3 |
|  | 16 | – | Гайка М6.6.019 | Nut | 3 |
|  | 17 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 3 |
|  | 18 | 48-10-101СП | Провод 22А | Wire | 1 |
|  | 19 | 700-41-3345 | Скоба | Cleat | 2 |
|  | 20 | – | Трубка III TB-40-230-14 | Tube | 1 |
|  | 21 | 700-40-7043 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 22 | – | Болт М12х30.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 23 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 8 |
|  | 24 | 50-10-400СП | Крышка | Cover | 2 |
|  | 25 | 700-40-7055 | Уплотнение | Sealing | 2 |
|  | 26 | – | Батарея 6СТ-182ЭМС; 6СТ-182ЭМСТ экспорт; 6СТ-132ЭМСТ тропики | Storage battery | 2 |
|  | 27 | 50-10-430CП | Контейнер | Container | 1 |
|  | 28 | 50-10-431СП | Контейнер | Container | 1 |
|  | 29 | – | Розетка штепсельная 47К; 47К-Э; 47К-Т | Plug socket | 1 |
|  | 30 | 31311-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 31 | – | Шайба 3Т 65Г 06 | Washer | 2 |
|  | 32 | – | Гайка М3.6.019 | Nut | 2 |
|  | 33 | – | Винт В.2М3-6g x25.58.019 | Screw | 2 |
|  | 34 | 700-40-3727 | Амортизатор | Shock absorber | 8 |
|  | 35 | 700-42-2300 | Пистон | Primer | 4 |
|  | 36 | 2848 | Болт | Bolt | 4 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-12 | 37 | – | Гайка М8.6.019 | Nut | 4 |
|  | 38 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 39 | 50-10-294СП | Провод 22 | Wire | 1 |
|  | 40 | 50-10-346CП | Рамка | Frame | 2 |
|  | 41 | 700-40-9029 | Пластина |  | 2 |
|  | 42 | 700-40-3140 | Втулка |  | 1 |
| 2.10-13 |

| Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-13 |  |  | Установка аккумуляторных батарей и инструментального ящика ( с пусковым двигателем) | Mount of Batteries (and Toll Box wint starting engine) |  |
|  | 1 | – | Розетка штепсельная 47К; 47К-Э; 47К-Т | Plug socket | 1 |
|  | 2 | 50-10-421СП | Провод 77 | Wire | 1 |
|  | 3 | 700-40-7419 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 4 | 24-10-463СП | Провод 51 | Wire | 1 |
|  | 5 | 21-10-213СП | Провод 78 | Wire | 1 |
|  | 6 | – | Выключатель массы ВК 318Б; ВК 318Б-Э; ВК318Б-Т | Battery switch | 1 |
|  | 7 | – | Болт M6x16.58.019 | Bolt | 3 |
|  | 8 | – | Гайка М6.6.019 | Nut | 3 |
|  | 9 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 3 |
|  | 10 | 50-10-431СП | Контейнер | Container | 1 |
|  | 11 | 50-10-400СП | Крышка | Cover | 1; 2* |
|  | 12 | 50-10-430СП | Контейнер |  | 1 |
|  | 13 | 700-40-7043 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 14 | 3010 | Гайка | Nut | 1 |

| Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-13 | 15 | 41181 | Ниппель | Nipple | 2 |
|  | 16 | 50-10-96 | Трубка | Tube | 2 |
|  | 17 | 700-46-2226-01 | Шланг | Hose | 1 |
|  | 18 | 700-40-3140 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 19 | 50-10-305-1СП | Провод 322-319 | Wire | 1 |
|  | 20 | 50-10-456СП | Провод 271 | Wire | 1 |
|  | 21 | – | Болт М12х30.88.35.019 | Bolt | 4;8* |
|  | 22 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4;8* |
|  | 23 | – | Батарея 6СТ-75ТМ; 6СТ-75ТМ-Э | Battery | 2 |
|  | 24 | 700-40-7055 | Уплотнение | Sealing | 1;2* |
|  | 25 | 700-40-5565 | Пистон | Primer | 1 |
|  | 26 | 50-10-132 | Стяжка | Tie rod | 2 |
|  | 27 | 40738 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 28 | – | Гайка М10.6.019 | Nut | 2 |
|  | 29 | 31308-1 | Шайба | Washer | 5 |
|  | 30 | 50-10-459СП | Упор | Rest | 1 |
|  | 31 | – | Гайка М8.6.019 | Nut | 4 |
|  | 32 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 33 | 2848 | Болт | Bolt | 4 |
|  | 34 | – | Винт В.2М3-6g х25.58.019 | Screw | 2 |
|  | 35 | 31311-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 36 | – | Шайба 3Т 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 37 | – | Гайка М3-6Н.6.016 | Nut | 2 |
|  | 38 | 700-40-2692 | Колпачок | Tip | 4 |
|  | 39 | 700-42-2300 | Пистон | Primer | 2 |
| __________________ * При установке поз. 12 |
| 2.10-14 |  |
| 2.10-14 | – | 64-10-470СП | Установка маяка |  | 1ё |
|  | 1 | СКО1.000-10 | Сигнальный проблесковый маяк «Спектр» (автожелтый) | Fuse unit | 1 |
|  | 2 | 41879 | Кольцо |  | 2 |
|  | 3 | 64-10-393СП | Опора |  | 1 |
|  | 4 | – | Болт М8-6g×20.88.35.019 |  | 4 |
|  | 5 | – | Шайба 8Т 65Г 09 |  | 4 |
| 2.10-15 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.10-15 |  |  | Щиток приборов | Dashboard |  |
|  | – | 50-10-643СП*; 50-10-643-06СП | Щиток приборов | Dashboard | 1 |
|  | 1 | 700-42-2370 | Приставка |  | 1 |
|  | 2 | 50-10-670СП*; 50-10-670-02СП | Панель |  | 1 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-15 | 3 | – | Указатель напряжения 11.3812; 11.3812-Э; 11.3812-Т | Voltage indicator | 1 |
|  | 4 | – | Приемник указателя давления 331.3810 | Pressure indicator sensor | 1 |
|  | 5 | – | Приемник указателя температуры 36.3807 | Temperature indicator | 1 |
|  | 6 | – | Приемник указателя уровня топлива УБ170 | Fuel level indicator | 1 |
|  | 7 | – | Замок-включатель ВК 856; ВК 856-Э; ВК 856-Т | Switch | 1 |
|  | 8 | – | Блок 53.3710-03.17; 5306.3710-03.17; 5307.3710-03.17 | Key switch unit | 1 |
|  | 9 | – | Винт В.М6-6gх18.58.019 | Screw | 8 |
|  | 10 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 15;14* |
|  | 11 | – | Винт В.М4-6gх10.58.016 | Screw | 4 |
|  | 12 | 700-40-7040 | Проставка | Spacer | 2 |
|  | 13 | – | Гайка М4-7Н.6.016 | Nut | 8 |
|  | 14 | – | Шайба 4Т 65Г 06 | Washer | 8 |
|  | 15 | 31534-1 | Шайба | Washer | 4 |
|  | 16 | – | Фонарь контрольной лампы 124.3803.010 с лампой А24-2 | Pilot lamp (green) with lamp A24-2 | 1 |
|  | 17 | – | Выключатель кнопочный 11.3704.01 | Switch | 1 |
|  | 18 | – | Выключатель ВК 322; BK 322-Э; ВК 322-Т | Switch | 1 |
|  | 19 |  | Фонарь контрольной лампы123.3803 с лампой А24-2 | Pilot lamp (ruby) with lamp A24-2 | 4 |
|  | 20 | – | Винт В.М6-6gх12.58.019 | Screw | 7; 6* |
|  | 21 | 64-10-399СП | Диод |  | –*; 1 |
|  | 22 | 700-42-2606 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 23 | – | Винт В.М4-6gх16.58.016 | Screw | 4 |
|  | 24 | 50-10-271 | Кронштейн | Bracket | 1 |
|  | 25 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | Nut | 11; 5* |
|  | 26 | 50-10-270СП | Провод 60 | Wire | 1 |
|  | 27 | – | Блок предохранителей ПР 107; ПР 107-Э; ПР 107-Т | Fuse unit | 1 |
|  | 28 | 24-10-130 | Шинка | Bar | 1 |
|  | 29 | – | Реле 901.3747 | Relay | 2; 1* |
|  | 30 | 50-10-822СП | Провод 93 | Wire | 2; 1* |
|  | 31 | 50-10-343СП | Провод 82 | Wire | 3; 1* 1 1 |
|  | 32 | 700-40-7060 | Фланец | Flange | 1 |
|  | 33 | – | Резистор добавочный с электротермическим реле 121.2.3741 | Additional resistor with thermal relay | 1 |

_________________

* Для трактора с пусковым двигателем

| 2.10-16 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.10-16 |  |  | Щиток приборов (продолжение) | Dashboard (sequel) |  |
|  | 1 | 50-10-668СП | Корпус | Housing | 1 |
|  | 2 | 50-10-343СП | Провод 82 | Wire | 3; 1* |
|  | 3 | 50-10-834-01СП | Провод 225 | Wire | 1 |
|  | 4 | – | Лампа А24-2 |  | 6 |
|  | 5 | – | Патрон со штекером ЛВ 211-3714.329 | Lamp holder | 6 |
|  | 6 | 50-10-825СП | Провод 82 | Wire | -; 1* |
|  | 7 8 | 50-10-837СП; 50-10-836СП* | Жгут 33В; Жгут 23* | Bundle | 1 |
|  | 9 | – | Лента I пол 15 | Belt | 2м |
|  | 10 | 50-10-835СП | Провод 71 | Wire | 1 |
|  | 11 | 50-10-652СП | Провод 50 | Wire | 1 |
|  | 12 | 50-10-343-01СП | Провод 82 | Wire | 1; -* |
|  | 13 | 50-10-667СП | Жгут 8 | Bundle | 1 |
|  | 14 | 64-10-380СП | Провод 106А | Wire | 1 |

___________________

*  Для трактора с пусковым двигателем

| 2.10-17 | – | 64-10-520-05СП | Щиток управления | Control Panel | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Блок предохранителей ПР-120; ПР-120-Э; ПР-120-Т | Fuse unit | 1 |
|  | 2 | – | Винт В.М6-8gх18.58.019 | Screw | 2 |
|  | 3 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | Nut | 2 |
|  | 4 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 5 | 31358-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 6 | – | Блок 53.3710-07.17; 5306.3710-07.17; 5307.3710-07.17 | Block | 1 |
|  | 7 | 700-42-2426 | Заглушка | Plug | 1 |
|  | 8 | – | Блок 53.3710-03.17; 5306.3710-03.17; 5307.3710-03.17 | Block | 1 |
|  | 9 | – | Винт В.М4-6gх10.58.019 | Screw | 8 |
|  | 10 | – | Гайка М4-6Н.6.016 | Nut | 8 |
|  | 11 | – | Шайба 4Т 65Г 06 | Washer | 8 |
|  | 12 | 31534-1 | Шайба | Washer | 8 |
| 2.10-17 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10-17 | 13 | – | Счетчик времени наработки СВН-2-02 | Time counter | 1 |
|  | 14 | 50-10-343-01СП | Провод 82 | Wire | 1 |
|  | 15 | – | Винт В.М4-6gх25.58.046* | Screw | 4 |
|  | 16 | – | Гайка М4-6Н.6.046* | Nut | 4 |
|  | 17 | – | Шайба 4 65Г 019* | Washer | 4 |
|  | 18 | 50-10-661СП | Жгут 08 | Bundle | 1 |
|  | 19 | 50-10-814СП | Жгут 05 | Bundle | 1 |
|  | 20 | 50-10-815СП | Жгут 06 | Bundle | 1 |
|  | 21 | 64-10-466СП | Провод 152 | Wire | 1 |
|  | 22 | 50-10-811СП | Жгут 03 | Bundle | 1 |
|  | 23 | 50-10-721СП | Жгут 07 | Bundle | 1 |
|  | 24 | 50-10-662-01СП | Жгут 09 | Bundle | 1 |
|  | 25 | 50-10-663СП | Провод 01 | Wire | 1 |
|  | 26 | 50-10-664СП | Провод 02 | Wire | 1 |
|  | 27 | 700-42-2490 | Панель щитка управления | Control panel | 1 |
|  | 28 | 700-40-7040 | Проставка | Space | 4 |

_____________

| * | Из комплекта счетчика времени наработки СВН-2-02 |
| --- | --- |