2.1

# Шасси трактора

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  | Детали рамы и корпуса бортовых фрикционов |  |  |
|  | 1 | 01483СП | Пробка | Plug | 1 |
|  | 2 | 40927СП | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 3 | 15224-01 | Пробка | Plug | 4 |
|  | 4 | 052 | Пробка | Plug | 2 |
|  | 5 | 50-11-20 | Втулка | Bushing | 4 |
|  | 6 | 50-11-35 | Крышка | Cover | 2 |
|  | 7 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 8 | – | Болт M8×25.88.35.019 | Bolt | 4 |
|  | 9 | 28-11-4 | Замок | Lock | 2 |
|  | 10 | – | Шплинт 2,5×25.019 | Cotter pin | 2 |
|  | 11 | 700-47-2132 | Ось | Axle | 2 |
|  | 12 | 700-38-2864 | Пружина | Spring | 2 |
|  | 13 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | Washer | 12 |
|  | 14 | 22113-1 | Гайка | Nut | 12 |
|  | 15 | 29342 | Шпилька | Stud | 6 |
|  | 16 | 29408 | Шпилька | Stud | 5 |
|  | 17 | 700-32-2207 | Штифт | Dowel | 1 |
|  | 18 | 29400 | Шпилька | Stud | 1 |
|  | 19 | 700-40-9573 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 20 | – | Болт М10х25.58.019 | Bolt | 52 |
|  | 21 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 52 |
|  | 22 | 50-11-114 | Крышка | Cover | 2 |
|  | 23 | 700-40-8487 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 24 | 50-11-147СП | Крышка (правая) | Cover (right) | 1 |
|  | 25 | 700-40-3548 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 26 | 50-11-148СП | Крышка (левая) | Cover (left) | 1 |
|  | 27 | 24-16-104СП | Крышка | Cover | 1 |
|  | 28 | 18-16-7 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 29 | – | Набивка (волос обработанный) | Packing (treated hair) | 1 |
|  | 30 | 18-16-8 | Пластина | Plate | 1 |
|  | 31 | 17467 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 32 | 50-19-136СП | Линейка | Dipstick | 1 |
|  | 33 | 37104-1 | Пробка | Plug | 2 |
|  | 34 | 700-40-2009 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 35 | 15-11-15 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 36 | 29343 | Шпилька | Stud | 8 |
|  | 37 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | Washer | 8 |
|  | 38 | 700-30-2415 | Гайка | Nut | 8 |
|  | 39 | 11139 | Втулка | Bushing | 2 |
|  | 40 | 11151 | Крышка | Cover | 2 |
|  | 41 | 40924 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 42 | 15-11-16 | Заглушка | Stopper | 1 |
|  | 43 | 46588 | Кольцо | Ring | 1 |

| Группа Group | 12 | Коробка передач Gearbox |
| --- | --- | --- |
| 2.12-1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-1–2.12.11 | – | 50-12-7СП | Коробка передач | Gearbox | 1 |

| 2.12-2 | – | 50-12-223СП | Вал верхний | Upper Shaft | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Подшипник 2312KM | Bearing | 1 |
|  | 2 | 18-12-132 | Вал | Shaft | 1 |
|  | 3 | 700-32-2039 | Штифт | Dowel | 1 |
|  | 4 | 18-12-323 | Муфта | Coupling | 2 |
|  | 5 | 18-12-324 | Муфта | Coupling | 2 |
|  | 6 | 35-12-1 | Втулка | Bushing | 3 |
|  | 7 | 18-12-321 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 8 | 18-12-320 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 9 | 18-12-199 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 10 | 18-12-322 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 11 | 18-12-141 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 12 | 700-38-2756 | Пружина | Spring | 1 |
|  | 13 | 18-12-143СП | Хомут | Clamp | 1 |

| 2.12-2 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Количество в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-2 | 14 | 18-12-107 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 15 | 50-12-597 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 16 | 50-12-576 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 17 | 18-12-312 | Прокладка | Gasket | 3 |
|  | 18 | 18-12-144 | Прокладка | Gasket | 5 |
|  | 19 | 18-12-169 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 20 | 700-30-2301-01 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 21 | 700-31-2543 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 22 | 50-12-788 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 23 | – | Подшипник 402311К | Bearing | 1 |

| 2.12-3 | – | 50-12-225СП | Вал первый промежуточный | First Intermediate Shaft | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 700-30-2301-01 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 2 | 700-31-2543 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 3 | – | Подшипник 402411КМУ | Bearing | 1 |
|  | 4 | 18-12-312 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 5 | 50-12-537 | Втулка | Bushing | 2 |
|  | 6 | 50-12-538 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 7 | – | Подшипник 111 | Bearing | 2 |
|  | 8 | 50-12-536 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 9 | 60-12-10 | Вал | Shaft | 1 |
|  | 10 | – | Подшипник 2312КМ | Bearing | 1 |
|  | 11 | 50-12-635 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 12 | 60-12-31 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 13 | 50-12-587 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 14 | 18-12-147 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 15 | 50-12-576 | Втулка | Bushing | 1 |
| 2.12-3 |

| 2.12-4 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-4 | – | 50-12-226СП | Вал второй промежуточный | Second Intermediate Shaft | 1 |
|  | 1 | – | Подшипник 402611КМУ | Bearing | 1 |
|  | 2 | 18-12-32 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 3 | 18-44-27 | Вал | Shaft | 1 |
|  | 4 | 18-12-150 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 5 | 50-12-576 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 6 | 18-12-151 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 7 | 18-12-152 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 8 | 50-12-588 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 9 | 60-12-8 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 10 | 18-12-155 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 11 | 18-12-312 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 12 | 18-12-144 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 13 | 18-12-169 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 14 | – | Подшипник 2311К1M | Bearing | 1 |

2.12-5

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12-5 | – | 50-12-224СП | Вал нижний | Lower shaft | 1 |
|  | 1 | 18-12-156 | Вал нижний | Lower shaft | 1 |
|  | 2 | 35-12-3 | Втулка | Bushing | 3 |
|  | 3 | 18-12-313 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 4 | 700-32-2039 | Штифт | Dowel | 2 |
|  | 5 | 18-12-319 | Муфта | Coupling | 2 |
|  | 6 | 18-12-316 | Муфта | Coupling | 1 |
|  | 7 | 18-12-314 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 8 | 18-12-168 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 9 | – | Подшипник 60-402715KM | Bearing | 1 |
|  | 10 | 18-12-164 | Проставка | Spacer | 1 |
|  | 11 | 18-12-315 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 12 | 50-12-591 | Муфта | Coupling | 1 |
|  | 13 | 60-12-9 | Шестерня | Gear | 1 |
|  | 14 | 50-12-592 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 15 | 18-12-133 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 16 | 50-12-576 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 17 | – | Подшипник 2311K1M | Bearing | 1 |
|  | 18 | 18-12-169 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 19 | 18-12-144 | Прокладка | Gasket | 3 |
|  | 20 | 18-12-312 | Прокладка | Gasket | 4 |

2.12-6

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Количество в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12-6 |  |  | Детали крепления вала 50-12-223СП | Shaft Fastening Parts |  |
|  | 1 | – | Болт М8-6gх16.88.35.019 | Bolt | 2 |
|  | 2 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 2 |
|  | 3 | 30280 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 4 | 18-12-201 | Фланец | Flange | 1 |
|  | 5 | 700-34-2050 | Шпонка | Key | 1 |
|  | 6 | 40795 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 7 | – | Болт М12-6gх50.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 8 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 9 | 18-12-183 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 10 | 18-12-61 | Втулка | Bushing | 1 |
|  | 11 | 700-40-2344-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 12 | 18-12-59 | Маслоотражатель | Oil slinger | 1 |
|  | 13 | – | Подшипник 312А | Bearing | 1 |
|  | 14 | 18-12-187-1 | Корпус подшипника | Bearing housing | 1 |
|  | 15 | 700-40-7886 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 16 | 18-12-274 | Стопор | Stop | 1 |
|  | 17 | 12343 | Заглушка | Plug | 4 |

2.12-7

| 2.12-7 | – |  | Детали крепления вала 50-12-230СП | Shaft Fastening Parts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 18-12-184 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 2 | 700-40-2342-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 3 | 700-30-2301-01 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 4 | 700-31-2543 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 5 | – | Подшипник 312А | Bearing | 1 |
|  | 6 | 18-12-188-1 | Корпус подшипника | Bearing housing | 1 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-7 | 7 | 18-12-273 | Стопор | Stop | 1 |
|  | 8 | 18-12-106 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 9 | 18-12-186 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 10 | 700-40-2904 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 11 | 46791 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 12 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 13 | – | Болт М12х45.58.019 | Bolt | 11 |

2.12-8

| 2.12-8 |  |  | Детали крепления вала 50-12-226СП | Shaft Fastening Parts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Болт М12х45.58.019 | Bolt | 11 |
|  | 2 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 3 |
|  | 3 | 18-12-105 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 4 | 700-40-2343-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 5 | – | Подшипник 311А | Bearing | 1 |
|  | 6 | 18-12-190-1 | Корпус подшипника | Bearing housing | 1 |
|  | 7 | 46791 | Кольцо | Nut | 1 |
|  | 8 | 18-12-274 | Стопор | Stop | 1 |
|  | 9 | 700-31-2543 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 10 | 700-30-2301-01 | Гайка | Nut | 1 |

| 2.12-9 |  |  | Детали крепления вала 50-12-224СП | Shaft Fastening Parts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | – | Болт М12х45.58.019 | Bolt | 11 |
|  | 2 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 3 | 700-30-2030 | Гайка | Nut | 2 |

2.12-9

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12-9 | 4 | 29441 | Шпилька | Stud | 2 |
|  | 5 | 18-12-269 | Треножка | Tripod | 2 |
|  | 6 | 18-12-185 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 7 | 700-40-2341-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 8 | 700-30-2301-01 | Гайка | Nut | 1 |
|  | 9 | 700-31-2543 | Шайба | Washer | 1 |
|  | 10 | – | Подшипник 170311А1 | Bearing |  |
|  | 11 | 18-12-189-1 | Корпус подшипника | Bearing housing | 1 |
|  | 12 | 50-12-602 | Прокладка | Gasket | 10 |
|  | 13 | 50-12-606 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 14 | 50-12-599 | Прокладка | Gasket | 10 |
|  | 15 | 50-12-603 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 16 | 18-12-417 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 17 | 46791 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 18 | 12340 | Стопор | Stop | 1 |
|  | 19 | 700-32-2226 | Штифт | Dowel | 1 |

| 2.12-10 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-10 |  |  | Валики и вилки переключения передач | Shafts and Gear Shift Forks |  |
|  | 1 | 50-12-563* | Вилка | Fork | 1 |
|  | 2 | 50-12-562** | Вилка | Fork | 1 |
|  | 3 | 700-30-2331 | Гайка | Nut | 4 |
|  | 4 | 700-31-2584 | Шайба | Washer | 4 |
|  | 5 | 50-12-581*3 | Вилка | Fork | 1 |
|  | 6 | 50-12-624 | Клин | Wedge | 4 |
|  | 7 | 700-30-2099 | Гайка | Nut | 4 |
|  | 8 | 700-31-2573 | Шайба | Washer | 4 |
|  | 9 | 50-12-686 | Хвостовик | Shank | 4 |
|  | 10 | 50-12-682*4; 50-12-682-01*4 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 11 | 50-12-683**; 50-12-683-01** | Валик | Shaft | 1 |
|  | 12 | 50-12-684*; 50-12-684-01* | Валик | Shaft | 1 |
|  | 13 | 50-12-685*3; 50-12-685-01*3 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 14 | 50-12-681 | Стопор | Stop | 4 |
|  | 15 | 50-12-565*4 | Вилка | Fork | 1 |

____________________

*Для III, IV передач

**Для I, II передач

*3Для ускоренного диапазона переднего хода

*4Для нормального диапазона переднего хода и заднего хода

| 2.12-11 |
| --- |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-11 |  |  | Корпус коробки передач с крышками и механизмами переключения | Gearbox Housing with Covers and Gear Shift Mechanisms |  |
|  | 1 | 24-12-8 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 2 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 34 |
|  | 4 | 01483СП | Пробка | Plug | 1 |
|  | 5 | 46588 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 6 | 40927СП | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 7 | 18-12-182 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 8 | 700-28-2623 | Болт | Bolt | 8 |
|  | 9 | – | Болт М16х75.58.019 | Bolt | 5 |
|  | 10 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | Washer | 9 |
|  | 11 | – | Болт М12-6gх30.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 12 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Washer | 31 |
|  | 13 | 28558 | Болт | Bolt | 8 |
|  | 14 | 18-12-325 | Крышка | Cover | 4 |
|  | 15 | 700-40-5089-1 | Прокладка | Gasket | 18 |
|  | 16 | 700-40-2227; 700-40-2227-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 17 | 700-32-2197 | Штифт | Dowel | 2 |
|  | 18 | 700-40-7392; 700-40-7392-1 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 19 | 700-29-2146 | Шпилька | Stud | 16 |
| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| 2.12-11 | 20 | 18-12-178СП | Механизм переключения (диапазонов и направления движения) | Gearshift mechanism (range and direction of travel) | 1 |
|  | 21 | 18-12-329 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 22 | 700-30-2099 | Гайка | Nut |  |
|  | 23 | 700-40-5091; 700-40-5091-1 | Прокладка | Gasket | 2 |
|  | 24 | 50-12-781 | Фиксатор | Locator | 4 |
|  | 25 | 13339 | Кольцо | Ring | 4 |
|  | 26 | 38327 | Пружина | Spring | 4 |
|  | 27 | 50-12-780; 50-12-780-01 | Планка | Strip | 2 |
|  | 28 | 15-12-157-01; 50-12-316СП* | Корпус | Housing | 1 |
|  | 29 | 700-40-7221 | Уплотнение | Sealing | 1 |
|  | 30 | – | Болт М10-6gх30.58.019 | Bolt | 8 |
|  | 31 | 13358-01 | Заглушка | Stopper | 2 |
|  | 32 | 50-12-778; 50-12-778-01 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 33 | 50-12-779; 50-12-779-01 | Валик | Shaft | 1 |
|  | 34 | 13356 | Наконечник | Tip | 2 |
|  | 35 | 50-12-776; 50-12-776-01 | Рычаг (левый) | L. H. Lever | 1 |
|  |  | 50-12-777; 50-12-777-01 | Рычаг (правый) | R. H. Lever | 1 |
|  | 36 | 31308-1 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 37 | – | Шплинт 2х25.019 | Cotter pin | 2 |
|  | 38 | 50-12-523 | Стопор | Stop | 2 |
|  | 39 | – | Манжета 2.2-22х40-1 | Gland | 1 |
|  | 40 | 15-12-164 | Плита | Plate | 2 |
|  | 41 | 700-40-2173; 700-40-2173-1 | Прокладка | Gasket | 10 |
|  | 42 | 0280-1 | Заглушка | Stopper | 2 |
|  | 43 | – | Шарик Б 9,5-200 | Ball | 2 |
|  | 44 | 18-12-121; 50-12-240СП** | Втулка | Bushing | 2 |
|  | 45 | 700-32-2201 | Штифт | Dowel | 10 |
|  | 46 | 24-12-7; 18-12-156СП*3 | Корпус | Body | 1 |
|  | 47 | 40911 | Кольцо | Ring | 2 |
|  | 48 | – | Болт М16х30.58.019 | Bolt | 2 |
|  | 49 | 700-29-2296 | Шпилька | Stud | 2 |
|  | 50 | 700-40-4786 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 51 | 18-12-177СП | Механизм переключения (передач) | Gear shift mechanism | 1 |
|  | 52 | 700-40-7226 | Уплотнение |  | 1 |
|  | 53 | 18-12-328 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 54 | 700-40-3780-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 55 | 700-32-2012 | Штифт | Dowel | 3 |
| _________________________________________ *В сборе с поз.39 Аn assembly with item 39 **В сборе с поз.43 Аn assembly with item 43 *3В сборе с поз.7, 16, 55 Аn assembly with item 7, 16, 55 |
| 2.12-12 |

| Рис. Fig | Поз. Item | Обозначение Designation | Наименование | Name | Количество в сборочной единице Quantity in assembly unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12-12 | – – | 18-12-177СП 18-12-178СП* | Механизм переключения | Shift Mechanism | 1 1 |
|  | 1 | 18-12-330* 18-12-391 | Проставка | Spacer | 1 1 |
|  | 2 | 38325 | Пружина | Spring | 2 |
|  | 3 | 13360 | Кольцо | Ring | 1 |
|  | 4 | 13317 | Фланец шаровой внутренний | Inner ball flange | 2 |
|  | 5 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | Bolt | 4 |
|  | 6 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 7 | 40820; – | Кольцо; Кольцо КО 50×70-2 | Ring | 1 |
|  | 8 | 18-12-161СП*; 18-12-162СП | Рычаг (правый) Рычаг (левый) | R.H. lever L.H. lever | 1 1 |
|  | 9 | 13310СП | Рукоятка | Handle | 1 |
|  | 10 | – | Шплинт 4×32.019 | Cotter pin | 1 |
|  | 11 | 13591 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 12 | 46612 | Колпачок | Cap | 1 |
|  | 13 | 13319 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 14 | 13318 | Фланец шаровой наружный | Outer ball flange | 1 |
|  | 15 | 40819; 40819-1 | Прокладка | Gasket | 3 |
|  | 16 | 18-12-411* | Пластина стопорная | Locking plate | 1 |
|  | 17 | 21-12-50* | Прокладка | Gasket | 7 |
|  | 18 | – | Выключатель* ВК 418 3716 000; ВК 418 3716 000-Т | Switch | 1 |
|  | 19 | – | Кольцо 014-018-25-2-5* | Ring | 1 |
|  | 20 | 18-12-412* 18-12-413 | Валик (правый) Валик (левый) | R.H. shaft L.H. shaft | 1 1 |
|  | 21 | 40588 | Прокладка | Gasket | 4 |
|  | 22 | 31368 | Шайба | Washer | 2 |
|  | 23 | 700-37-2319* | Пробка | Plug | 1 |
|  | 24 | 700-30-604* | Гайка | Nut | 1 |
|  | 25 | – | Выключатель* ВК 412 | Switch | 1 |
|  | 26 | 700-37-2154 | Пробка | Plug | 1*;2 |
|  | 27 | – | Болт М8-6g×16.88.35.019 | Bolt | 4 |
|  | 28 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | Washer | 4 |
|  | 29 | 18-12-246 | Крышка | Cover | 1 |
|  | 30 | 700-40-3072-1 | Прокладка | Gasket | 1 |
|  | 31 | 700-28-2326 | Болт | Bolt | 2 |
|  | 32 | 700-31-2337 | Пластина стопорная | Locking plate | 1 |
|  | 33 | 18-12-410 | Рычаг | Lever | 1 |

________________________

* Для механизма переключения диапазонов и направления движения

For band switching and reverse shifting mechanism